Załącznik 5D do SIWZ

Znak sprawy 18/P/1-2/2018

Opis budynków należących do RCKIK we Wrocławiu

| I. SIEDZIBA | Główna lokalizacja- ul. Czerwonego Krzyża 5/9 Wrocław |
| --- | --- |

| 1. KAMIENICA | Budynek w zabudowie zwartej, skrajny, przylegający lewym bokiem do nowowybudowanego budynku RCKiK, połączona wspólnym korytarzem, budynek po kapitalnym remoncie w 2006 r. Rok budowy – 1904 |
| --- | --- |
| Konstrukcja nośna | Budynek murowany, wielokondygnacyjny: piwnica, 2 piętra, poddasze użytkowe. Z poziomu I-go piętra wybudowany jest łącznik do transportu krwi z budynkiem laboratoryjnym i magazynem |
| Materiały | Ściany nośne i dzielące wykonane z cegły, fundamenty z cegły, ocieplenie z wełny mineralnej i styropianu |
| Dach | Konstrukcja drewniana kryta 3x papą na lepiku oraz dachówką ceramiczną , obróbki dekarskie z blachy cynowanej i miedzianej, ocieplenie wełna mineralna |
| Instalacje | 1) elektryczna 230 V i 400 V, 2) wodno-kanalizacyjna, 3) grzewcza – zasilanie mpec, obieg wodny 4) sieć komputerowa, 5) chłodnicze |
| stolarka | Drzwi wejściowe drewniane, okna drewniane, okna na poddaszu połaciowe |
| pozostałe | 1) wykończenie: a) tynki cem. - wap. lub gipsowe, na poddaszu płyty kartonowo - gipsowe na stelażu z profili stalowych, b) powłoki malarskie – farby akrylowe, białe lub kolorowe, c) posadzki: płytki ceramiczne w większości pomieszczeń, sztuczne wykładziny w pokojach biurowych 2) schody: konstrukcja nośna stalowa, stopnice drewniane, 3) elewacja: tynki cementowo - wapienne |
| Zabezpieczenia | 1) system zabezpieczeń p.poż. - a) czujniki dymu i temperatur, b) system automatycznego uruchomiania klap oddymowych, c) automatyczny system odcinania strefa pożaru, d) hydranty wewnętrzne (na korytarzach), e) gaśnice: ilość i rodzaj zgodnie z wymogami – przeglądy na bieżąco, 2) zabezpieczenia przeciwwłamaniowy: a) czujniki ruchu na korytarzach, b) drzwi do pomieszczeń biurowych i związanych z usługami medycznymi zamykane na 1 zamek wielozapakowy, c) do pomieszczeń oraz stref specjalnych dostęp przez indywidualny kod, d) telewizja przemysłowa – zapis i podgląd na portierni, e) stały dozór, 24 godz./na dobę prowadzony przez firmę ochroniarską. |
| wykorzystanie | Poddasze i II piętro,– pomieszczenia biurowe (administracja) , I piętro – Dział Pobierania Krwi i DZJ na parterze: magazyn ekspedycji (chłodnia), punkt wydawania krwi i osocza, piwnica – pom. radiologiczne, chłodnia, magazyn środ. czystości |

| 2. BUDYNEK GŁÓWNY - CADOLTO | budynek w zabudowie zwartej, środkowy. Połączona wspólnym korytarzem z kamienicą. Budynek po modernizacji Rok budowy - 2006 |
| --- | --- |
| Konstrukcja nośna | Ramowa, stalowa, wielokondygnacyjny: piwnica, 3 piętra |
| ściany | 1) części wykonane z blachy aluminiowej (zielona elewacja), wewnętrzne z wykorzystaniem profili stalowych, płyt gipsowo-kartonowych z wypełnieniem wełną mineralną, 2) część ścian zewnętrznych (szara elewacja) z wykorzystaniem bloczków z gazobetonu |
| Materiały | Stal, blacha, bloczki betonowe lub z gazobetonu, ocieplenie z wełny mineralnej |
| Dach / strop | Płaski, konstrukcja stalowa, ocieplenie wełna mineralna, pokrycie z folii EPDM |
| Instalacje | 1) elektryczna 230 V i 400V, 2) wodno-kanalizacyjna, 3) grzewcza – zasilanie mpec, obieg wodny 4) sieć komputerowa |
| stolarka | Okna: z profili PCV , drzwi wejściowe z aluminium |
| pozostałe | 1) wykończenie: a) tynki cem.wap. lub gipsowe b) powłoki malarskie – farby akrylowe, białe lub kolorowe, c) posadzki: płytki ceramiczne w większości pomieszczeń, wykładzina PVC, sztuczne wykładziny w pokojach biurowych 2) schody: żelbetowe (prefabrykaty) 3) elewacja: tynki wapienno-cementowe oraz elementy z blachy |
| Zabezpieczenia | 1) system zabezpieczeń p.poż. - a) system alarmowy, czujniki dymu i temperatur, b) system automatycznego uruchomiania klap oddymowych, c) automatyczny system odcinania stref pożaru (korytarze/klatki), d) hydranty wewnętrzne (na korytarzach), e) gaśnice: ilość i rodzaj zgodnie z wymogami – przeglądy na bieżąco, 2) zabezpieczenia przeciwwłamaniowy: a) system alarmowy z wywołaniem w miejscu - czujniki ruchu na korytarzach, b) drzwi zewnętrzne zamykane na min. 1 zamek wielozapadkowy, c) drzwi do pomieszczeń wewnętrznych- biurowych i związanych z usługami medycznymi zamykane na 1 zamek wielozapadkowy, d) do pomieszczeń oraz stref specjalnych dostęp przez indywidualny kod, e) telewizja przemysłowa – zapis i podgląd na portierni, f) stały dozór, 24 godz./na dobę prowadzony przez firmę ochroniarską |
| wykorzystanie | parter – rejestracja, szatnia, pracownia hematologiczna, gabinet lekarski, kawiarnia, kasa I piętro – pomieszczenia pobierania krwi i jej składników II i III piętro –administracja, pomieszczenia medyczne |

| 3. BUDYNEK LABORATORIUM | Budynek wolnostojący Rok budowy – 1974, pow. użytk. - 1174 m2 |
| --- | --- |
| Konstrukcja nośna | Budynek murowany, podpiwniczony + 2 kondygnacje naziemne, konstrukcja żelbetowa, ściany murowane |
| Materiały | Cegła, beton, , ocieplenie z wełny mineralnej i styropianu |
| Dach / stropy | Płaski, elementy żelbetowe (prefabrykaty- płyta korytkowa),, izolacja zewnętrzna 3x papą na lepiku, ocieplenie wełną |
| Instalacje | 1) elektryczna 230 i 400V, 2) wodno-kanalizacyjna, 3) grzewcza – zasilanie mpec, obieg wodny 4) sieć komputerowa, 5) chłodnicze |
| stolarka | Okna i drzwi wejściowe: z profili PCV , wewnętrzne płycinowe |
| pozostałe | 1) wykończenie: a) tynki cem.wap., b) powłoki malarskie – farby akrylowe, c) posadzki: płytki ceramiczne we wszystkich pomieszczeniach 2) schody: żelbetowe (prefabrykaty) 3) elewacja: tynki wapienno-cementowe |
| Zabezpieczenia | 1) system zabezpieczeń p.poż. - a) gaśnice: ilość 10 szt. rodzaj zgodnie z wymogami – przeglądy na bieżąco, b) hydranty wewn.7 szt, 2) zabezpieczenia przeciwwłamaniowy: a) czujniki ruchu na korytarzach, b) drzwi do pomieszczeń biurowych zamykane na min. 1 zamek, do wybranych pomieszczeń magazynowych lub medycznych dostęp z użyciem kodowanej karty. |
| wykorzystanie | Laboratorium, obróbka medyczna, magazynowanie krwi |

| 4. BUDYNEK TECHNICZNY | Rok budowy 2006, obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia |
| --- | --- |
| konstrukcja | Budynek murowany z cegły/bloczków, fundamenty z ławy betonowej, strop z prefabrykatów betonowych, dach płaski kryty papą. |
| Ściany | murowane z cegły |
| Instalacje | elektryczna 230 V i 400 V, wod.-kan., grzewcza, odgromowa |
| przeznaczenie | Składowanie podręcznych narzędzi i urządzeń, miejsce garażowania wózka transportowego (zasilanego butlą propan-butan) |

| 5. KOMORA MROŹNICZA | Rok budowy 2009, posadowienie na bezpośrednio na placu |
| --- | --- |
| konstrukcja | Konstrukcja stalowa(kratownica), posadowiona na fundamencie betonowym, na której umieszczono konstrukcję z ścian poliuretanowych o grubości 20 cm. |
| Instalacje | Elektryczna 230 V i 400 V |
| przeznaczenie | Przechowywanie osocza |

II.	POZOSTAŁE  LOKALIZACJE

1.       Oddział: Punkt Krwiodawstwa;    Ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica

2.       Oddział: Punkt Krwiodawstwa;    Głogów, ul. Kościuszki 15

3. Oddział: Punkt Krwiodawstwa;    Lubin, ul. Bema 5

4. Magazyn firmy Fast Way  Warszawa: Rzeczna 10, 03-797 Warszawa

- magazyn chłodnia należący do firmy Fast Way Trans Med sp. j. w Warszawie  (wynajem powierzchni magazynowych). Rok budowy 1999r. Przechowywane jest tutaj osocze mrożone zgodnie z wymogami GMP. Chłodnie certyfikowane przez GIF. Obiekty są całodobowo dozorowane przez dozór zewnętrzny - służby ochrony mienia.

Poza standardowymi wymaganymi zabezpieczeniami ppoż – hydranty i gaśnice  - dodatkowo system alarmowy z  czujkami przeciwdymowymi.

6 RCKiK w Wałbrzychu - ul. Bolesława Chrobrego 3,1 Wałbrzych

Ochrona -dozór pracowniczy oraz alarm z monitoringiem. Magazyn wynajmowany od RCKiK w Wałbrzychu (wynajem jedynie powierzchni magazynowych typu chłodnia).

| Obiekt ---> Rodzaj zabezpieczeń | Główny Cadolto | Kamienica | Laboratorium | Bud.tech.+ stacja trafo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System alarmowy | Z wywołanie w miejscu, czujki dymu i temperatury, uruchomiany automatycznie oraz ręcznie | Uruchomiana ręcznie | brak |  |
| gaśnice | 10 szt. zgodnie z wymogami | 6 szt. zgodnie z wymogami | 10 szt. zgodnie z wymogami |  |  |
| Hydranty – tylko wewnętrzne | 5 szt. wewnętrzne | 5 szt. wewnętrzne | 7 szt. wewnętrzne | brak |  |
| System oddymiający | automatycznie podnoszenie klap oddymowych, | automatycznie podnoszenie klap oddymowych, | brak | brak |  |
| Stały dozór | TAK na portierni – telewizyjny podgląd najważniejszych miejsc, interwencja w przypadku sygnału alarmowego | brak |  |
| inne | automatyczny system odcinania stref pożaru, korytarzy od klatek schodowych | System wykrywania gazu |  |  |